## Slide 1
6 novembre 2023
Saly, Sénégal
Atelier sur la Géo-activation du Système d'Information Sanitaire (SIS) et l'Utilisation des Systèmes d’Information Géographique (SIG) en Afrique Francophone
Exercice 6 - Création d'une carte thématique dans un SIG (QGIS)

## Slide 2
Rappel et objectif
Dans l'exercice 4, vous avez préparé les données statistiques
Dans l'exercice 5, vous avez préparé les données géospatiales
Dans le présent exercice, vous aller joindre les données statistiques aux données géospatiales pour créer des données géographiques que vous représenterez sur votre carte thématique
Les données utilisées dans cet exercice sont fictives et créées uniquement pour faciliter les exercices de ce cours. Les différents objets géospatiaux ne sont pas liés à un emplacement ou à des infrastructures qui existent dans le monde réel.
Rappel
Objectif

## Slide 3
Importer les données dans QGIS
Créer les données géographiques qui seront représentées sur la carte
Choisir le mode de représentation approprié
Fixer la symbologie
Ajouter des étiquettes à la carte
Choisir l'orientation de la carte
Fixer les autres éléments de la mise en page
Enregistrer la carte finale dans le format approprié
Eventuellement, ajuster certains éléments de la carte en dehors du software SIG
Création de la carte thématique
Petit rappel - Le processus de cartographie thématique
EN_Guide_HGLC_Part2_6_1

## Slide 4
Adapté au but, à l’audience, contenu et support
Inclusion des éléments clés qui composent une bonne carte
Visuellement attrayant et transmettant un message fort
Bonne chance
Critères de jugement
4
Petit rappel – Concours de la(des) meilleures(s) carte(s) !

## Slide 5
Titre avec date de représentativité
Légende
Echelle
Fleche du Nord
Informations sur la production de carte (contact, auteur, date)
Eléments principaux:
Autres éléments:
Carte de localisation
Clause de non-responsabilité
Droits d’auteur
Information additionnelle
Nom du fichier projet
Logo
Petit rappel – Concours de la(des) meilleures(s) carte(s) !

## Slide 6
Demande reçue pour une carte
But: Soutenir les activités en cours de contrôle et d'élimination du paludisme
Audience: Responsable de la surveillance du paludisme au niveau provincial
Contenu:
  Nombre de cas de paludisme:
    Par lieu de déclaration au niveau de l'établissement de santé
    Par lieu de déclaration, agrégé par Barangay
Support: Carte au format A4 enregistrée au format PDF
Nécessité de trouver un moyen de représenter les informations de manière visuellement attrayante les unes par rapport aux autres
??

## Slide 7
La couche SIG contenant l’extension géographique des Barangay et celle contenant la localisation des établissements de santé => Exercice 5
Les Fichiers Excel contenant le nombre de cas par Barangay et par établissement de santé => Exercice 4
Un modèle de mise en page approprié
Un logo
Les données en question se trouvent dans le dossier MATERIEL_ATELIER \ EXERCICES \ EXERCICE_6 que vous avez téléchargé depuis le Google Drive créé pour l’atelier
De quoi avons-nous besoin?
Faite une copie du dossier EXERCICE_6 dans le dossier ATELIER que vous créé pendant l’exercice 3 sur votre disque dur D:

## Slide 8
Ouvrez à nouveau votre projet créé lors de l'exercice 5
Données géospatiales dont nous avons besoin
Nous allons maintenant créer les données géographiques en reliant les données statistiques aux données géospatiales pour créer des données géographiques.

## Slide 9
Jointure entre le nombre de cas de paludisme et la couche SIG des Barangay
Ouvrez la table d'attributs du fichier Excel et celle de la couche SIG contenant l’extension des Barangay
Comparez les deux tables.
Contiennent-elles la même liste de Barangay ?
Existe-t-il un identifiant unique commun aux deux tables qui pourrait être utilisé pour les joindre ?
Cliquez sur le bouton Ajouter une couche vecteur
Naviguez jusqu’au fichier Tot_Cases_Bry_010425.xlsx que vous avez créé durant l'exercice 4 (aussi disponible dans le dossier ATELIER\EXERCICE_6\DATA).
Cliquez sur Ouvrir, puis sur Ajouter.
Fermez la fenêtre Data Source Manager.
Exercice 6 (Partie 1) - Création de données géographiques pour la carte thématique
Le ficher Excel va apparaitre dans le panneau des couches

## Slide 10
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche d’extension des Barangay et cliquez sur Propriétés
Cliquez sur Jointure dans la fenêtre qui s'ouvre
Cliquez sur l'icône " + " en bas de la fenêtre.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez:
Cela signifie que nous pouvons joindre le contenu du fichier Excel à la table d'attributs de la couche SIG contenant l’extension des Barangay
  Joindre la couche: Tot_Cases_Bry_010425 - Tot_Cases_Bry
  Champ de jointure: Bby_Code
  Champ cible: Bgy_Code
  Cliquez sur OK.
Exercice 6 (Partie 1) - Création de données géographiques pour la carte thématique
Jointure entre le nombre de cas de paludisme et la couche SIG des Barangay
La jointure va apparaître dans la fenêtre
5. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre

## Slide 11
Ouvrir à nouveau la table d'attributs de la couche SIG contenant l’extension des Barangay
  Remarquez que la colonne contenant le nombre des cas de paludisme provenant du fichier Excel est maintenant inclues dans la table d'attributs de la couche SIG
  Vérifier que les 28 Barangay pour lesquels des cas ont été signalés contiennent une valeur dans la table d'attributs.
N'oubliez pas de sauvegarder votre projet!
Couche SIG prête pour la carte thématique!
Exercice 6 (Partie 1) - Création de données géographiques pour la carte thématique
Jointure entre le nombre de cas de paludisme et la couche SIG des Barangay

## Slide 12
5. Ouvrez la table d'attributs du fichier Excel
Cliquez sur le bouton Ajouter une couche vecteur
Naviguez jusqu’au fichier Tot_Cases_HF_010425.xlsx que vous avez créé durant l'exercice 4 (aussi disponible dans le dossier ATELIER\EXERCICE_6\DATA)
Cliquez sur Ouvrir, puis sur Ajouter.
Fermez la fenêtre Data Source Manager.
Exercice 6 (Partie 2) - Création de données géographiques pour la carte thématique
Jointure entre le nombre de cas de paludisme et la couche SIG des établissements de santé
Le ficher Excel va apparaitre dans le panneau des couches
Disposons-nous d’un identifiant unique qui est également dans la couche SIG contenant la localisation des établissements de santé?
Est-ce que la colonne TOT_CASES contient une valeur pour tous les établissements de santé dans le fichier Excel importé?

## Slide 13
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche contenant la localisation des établissement de santé et cliquez sur Propriétés.
Cliquez sur Jointures dans la fenêtre qui s'ouvre
Cliquez sur l'icône " + " en bas de la fenêtre
Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez:
Nous pouvons joindre le contenu du fichier Excel à la table d'attributs de la couche SIG
  Joindre la couche: Tot_Cases_HF_010425 - Tot_Cases_HF
  Champ de jointure: HF_ID
  Champ cible: HF_ID
  Cliquez sur OK.
Exercice 6 (Partie 2) - Création de données géographiques pour la carte thématique
Jointure entre le nombre de cas de paludisme et la couche SIG des établissements de santé
La jointure va apparaître dans la fenêtre
5. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre

## Slide 14
Ouvrir à nouveau la table d'attributs de la couche SIG contenant les l'établissements de santé
  Remarquez que la colonne contenant le nombre des cas de paludisme provenant du fichier Excel est maintenant inclues dans la table d'attributs de la couche SIG.
  Notez que certains établissements de santé n'ont pas de nombre de cas (ceux pour lesquels il n’y avait pas de valeur dans le fichier Excel.
Cliquez sur l'en-tête de la colonne "Tot_Cases_HF_010425 TOT_CASES_HF_TOT_CASES" (dernière colonne) et faites défiler l'écran pour vérifier que la jointure a fonctionné pour les 38 établissements de santé.
Tous les établissements de santé pour lesquels nous avons des cas de paludisme ont-ils une latitude/longitude ?
Exercice 6 (Partie 2) - Création de données géographiques pour la carte thématique
Couche SIG prête pour la carte thématique!
Jointure entre le nombre de cas de paludisme et la couche SIG des établissements de santé

## Slide 15
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche Barangay et sélectionnez l'option Propriétés
Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez la rubrique Symbologie dans le menu de gauche
Propriétés permettant de définir le mode de présentation et la symbologie utilisée pour la couche
Barangay - Mode de représentation gradué
Exercice 6 (Partie 3) - Création la carte thématique (mode de représentation et symbologies)

## Slide 16
Mode de présentation
Symbologie
Barangay - Mode de représentation gradué
Exercice 6 (Partie 3) - Création la carte thématique (mode de représentation et symbologies)
La fenêtre suivante va s’ouvrir:

## Slide 17
1. Sélectionnez le mode de représentation Gradué
2. Sélectionnez Tot_Cases_Bgy_200325 - Tot_Cases_Bgy_Nbr_Cases
7. : Changez la palette de couleur si nécessaire
3. Sélectionnez le mode de classification que vous désiré utiliser
4. Modifiez le nombre de classes
5. Cliquez sur le bouton Classer
6. Vérifiez/ajustez les classes si nécessaire
8. Cliquez sur
Appliquer
Exercice 6 (Partie 3) - Création la carte thématique (mode de représentation et symbologies)
Barangay - Mode de représentation gradué
Dans cette fenêtre:

## Slide 18
Symboliser les zones avec zéro cas
Finir de symboliser les zones avec des cas en premier
Dans le menu déroulant des différents modes de représentation, choisissez Basé sur des règles.
Cliquez sur le bouton Ajouter
Exercice 6 (Partie 3) - Création la carte thématique (mode de représentation et symbologies)
Barangay - Mode de représentation gradué

## Slide 19
Dans la fenêtre Edit Rule qui s'ouvre, sélectionnez Sinon puis cliquez sur OK.
Une nouvelle classe de symboles apparaît. Cliquez sur le champ de l'étiquette correspondante et tapez "0".
Cliquez et faites-la glisser vers le haut de manière à ce qu'elle apparaisse au-dessus des autres classes. Cliquez sur Appliquer.
Exercice 6 (Partie 3) - Création la carte thématique (mode de représentation et symbologies)
Barangay - Mode de représentation gradué

## Slide 20
Personnalisez la couleur de remplissage en cliquant avec le bouton droit sur le carré de couleur puis en choisissant Changer la couleur…
Choisissez la couleur appropriée pour le symbole et cliquez sur OK.
Exercice 6 (Partie 3) - Création la carte thématique (mode de représentation et symbologies)
Barangay - Mode de représentation gradué

## Slide 21
Pour créer des symboles proportionnels:
Ouvrez la fenêtre Propriétés de la couche SIG HF_Locations et allez dans l'onglet Symbologie.
Dans la fenêtre qui s’ouvre choisissez le symbole et la couleur que vous souhaitez utiliser pour les symboles proportionels
Établissements de santé - Symboles proportionnels
Exercice 6 (Partie 3) - Création la carte thématique (mode de représentation et symbologies)

## Slide 22
3. Cliquez sur le menu déroulant à côté du champ Taille et choisissez l’option Assistant…
Établissements de santé - Symboles proportionnels
Exercice 6 (Partie 3) - Création la carte thématique (mode de représentation et symbologies)

## Slide 23
Dans la fenêtre qui s’ouvre:
Source: Choisissez la colonne que vous souhaitez symboliser (ot_Cases_HF_010425 TOT_CASES_HF_TOT_CASES)
Cliquez sur le bouton Actualiser pour que les valeurs du champ apparaissent.
Dans la section Sortie, indiquez la taille minimale et maximale que vous souhaitez pour votre symbole.
Méthode: Choisissez Rayon.
Cliquez sur OK.
Répétez les étapes précédentes pour faire d’autres modifications
Établissements de santé - Symboles proportionnels
Exercice 6 (Partie 3) - Création la carte thématique (mode de représentation et symbologies)
Les symboles proportionnels vont apparaitre
4. Cliquez sur Appliquer dans la fenêtre Propriétés

## Slide 24
Pour s'assurer que le symbole proportionnel apparaît dans la légende de la mise en page de la carte :
1. Cliquez sur le menu déroulant Avancé et choisissez Légende de taille définie par des données...
Établissements de santé - Symboles proportionnels
Exercice 6 (Partie 3) - Création la carte thématique (mode de représentation et symbologies)

## Slide 25
Dans la fenêtre qui s’ouvre
Choisissez la manière dont vous souhaitez que le symbole apparaisse dans la légende (de préférence Légende repliée).
Tapez le titre de votre légende.
Cliquer sur OK.
Cliquer OK dans la fenêtre Propriétés.
Établissements de santé - Symboles proportionnels
Exercice 6 (Partie 3) - Création la carte thématique (mode de représentation et symbologies)
…..Sauvegardez votre projet

## Slide 26
Nous avons préparé deux modèles de mise en page que vous pouvez utiliser pour cette partie du processus (portrait, paysage)
Pour commencer la mise en page de votre carte, cliquez sur Projet > Gestionnaire de mise en page... dans le menu principal.
Dans la fenêtre qui s’ouvre:
Choisissez « Spécifique » dans le menu déroulant de la section Nouveau depuis un modèle
Cliquez sur les trois points du navigateur
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)
Nous allons maintenant pouvoir mettre en page la carte thématique!

## Slide 27
Dans la fenêtre de sélection du modèle qui s'ouvre, naviguez jusqu’au dossier ATELIER\EXERCICE_6\MAP_TEMPLATE. Vous y trouverez deux modèles (paysage, portrait)
Double-cliquez sur le modèle présentant l'orientation appropriée pour votre carte
De retour dans le Gestionnaire de mises en page, cliquez sur Créer
Dans la fenêtre qui s’ouvre, donner un titre à votre mise en page (Sinon, un titre sera généré pour vous.)
Cliquez sur OK.
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)

## Slide 28
La mise en page s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre séparée avec votre carte symbolisée.
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)

## Slide 29
Interface de mise en page
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)
FR_QGIS_Interface_Menu
Menu principal: Accès à diverses fonctionnalités de mise en page
Barres d'outils: Mêmes fonctions que les menus et autres outils pour interagir avec la mise en page de la carte.
Zone de mise en page de la carte
Eléments et Historique : Assure le suivi des modifications apportées à votre mise en page et vous permet d'annuler les modifications si nécessaire.
Mise en page: Paramètres généraux de mise en page
Propriétés de l’objet: Paramètres spécifiques à chaque élément de la mise en page

## Slide 30
Barre d’outils de Mise en page:
Sauvegarder la mise en page
Nouvelle Mise en page
Dupliquer la Mise en page
Gestionnaire de Mise en page
Ajouter un objet depuis un modèle
Sauvegarder en tant que modèle
Ajouter des pages…
Imprimer la Mise en page
Exporter en tant qu’image
Exporter en tant que SVG…
Export en tant que PDF…
Annuler
Refaire
Les fonctions mises en évidence sont celles que vous utiliserez le plus couramment
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)

## Slide 31
Barre d’outils de navigation de la mise en page
Vous allez très certainement utiliser tous ces outils
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)
Zoom avant
Zoom arrière
Zoom à 100%
Zoom complet
Rafraîchir l’affichage
  Si vous avez simplement besoin de déplacer votre carte, utilisez le bouton Déplacer le contenu de l'élément dans la barre d'outils de la boîte à outils.
Si vous avez besoin d’ajuster le niveau de zoom de la carte:
Retournez dans la fenêtre principale de QGIS
Effectuer le zoom nécessaire
Revenez dans la fenêtre de mise en page
Sélectionnez la carte
Dans l’onglet Propriétés de l’objet, cliquez sur le bouton de mise à jour de la carte

## Slide 32
Vous pouvez ajouter les différents éléments de mise en page de la carte via le menu principal ou depuis la boîte à outils sur le côté gauche
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)

## Slide 33
  Cliquez sur le bouton du pointeur dans la barre d'outils Dessin
  2. Cliquez sur le texte que vous souhaitez modifier. La fenêtre Propriétés de l'élément (étiquette) s'ouvre dans la barre de droite.
  3. Saisissez le texte nécessaire dans la case située sous Propriétés principales (le titre change au fur et à mesure que vous tapez).
  4. Ajustez la police en cliquant sur Police dans la section Apparence (type, taille, couleur,...)
Ajuster le titre de la carte ou toute autre zone de texte
Sauvegarder la
mise en page
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)

## Slide 34
  Cliquez sur Ajouter un objet > Ajouter Image dans le menu principal ou sur l'icône Ajouter Image dans la barre de gauche.
  Déplacez le pointeur à l'endroit de la mise en page où vous souhaitez inclure le logo.
  3. Dessiner une zone correspondant à l'étendue du logo
  4. Dans la fenêtre Propriétés de l'élément d'image qui s'ouvre à droite:
  a. Sélectionnez l’option Image raster
  b. Cliquez sur le petit menu déroulant situé à côté du bouton de navigation
Ajouter un logo
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)

## Slide 35
  6. Double-cliquez sur le fichier image contenant le logo
  Le logo va apparaître dans la zone définie à l'étape 3.
  7. Si nécessaire, déplacez ou modifiez la taille du logo en utilisant les coins de la zone du logo.
  c. Sélectionnez l'option encapsuler le fichier (cela fixera le logo sur la carte)
  5. Dans la fenêtre qui s’ouvre, navigez jusqu’au dossier ATELIER\EXERCICE_6\LOGO
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)
Sauvegarder la
mise en page
Ajouter un logo

## Slide 36
Ajouter une échelle
  Cliquez sur Ajouter un objet > Ajouter Barre d'échelle dans le menu principal ou sur l'icône Ajouter Barre d'échelle dans la barre de gauche.
  2. Déplacez le pointeur à l'endroit de la mise en page où vous souhaitez inclure la barre d'échelle sur la carte.
  3. Dessinez une zone correspondant à l'étendue de la barre d'échelle. Une barre d'échelle apparaît sur la carte (vous pouvez ensuite ajuster l'emplacement et la taille de la barre en utilisant les coins de la zone).
  4. Vous pouvez ensuite ajuster les propriétés de la barre en utilisant les différentes fonctions disponibles dans la fenêtre des propriétés qui apparait à droite (Barre d'échelle)
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)

## Slide 37
Ajouter la flèche du nord
  Cliquez sur Ajouter un objet > Ajouter Flèche du Nord dans le menu principal ou sur l'icône Ajouter Flèche du Nord dans la barre de gauche.
  2. Déplacez le pointeur à l'endroit de la mise en page où vous souhaitez inclure la flèche du Nord sur la carte.
  3. Dessinez une zone correspondant à l'étendue de la flèche nord. Une flèche apparaît sur la carte
  4. Vous pouvez ensuite ajuster les propriétés de la flèche en utilisant les différentes fonctions disponibles dans le groupe SVG flèche de la fenêtre Propriétés de l'élément d'image apparaissant à droite
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)
Sauvegarder la mise en page

## Slide 38
Ajouter la Légende
  Cliquez sur Ajouter un objet > Ajouter Légende dans le menu principal ou sur l'icône Ajouter Légende dans la barre de gauche.
  2. Déplacez le pointeur à l'endroit de la mise en page où vous souhaitez inclure la légende sur la carte.
  3. Dessinez une zone correspondant à l'étendue de la légende. La légende apparaît sur la carte (Note : la taille de la légende dépend de l'étiquette des couches).
  4. Vous pouvez ensuite ajuster les propriétés de la légende en utilisant les différentes fonctions disponibles dans le groupe SVG flèche de la fenêtre Propriétés de l'élément de légende apparaissant à droite
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)

## Slide 39
  Cliquer sur le buton Tout mettre à jour pour vous assurer que tous les éléments de la légende sont inclus
  Décochez l’option Mettre à jour auto pour vous permettre de modifier les éléments de la légende.
  Pour déplacer un élément vers le bas ou vers le haut de la liste, cliquez sur l'élément, puis utilisez les boutons "Vers le bas" ou "Vers le haut" situés sous la liste.
  Pour supprimer un élément de la légende, cliquez sur l'élément, puis sur le bouton Moins.
  Si vous devez ajouter un élément de légende, cliquez sur le bouton Ajouter. Choisissez la couche que vous souhaitez ajouter dans la liste qui s'affiche, puis cliquez sur OK.
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)
Ajouter la Légende

## Slide 40
  Pour changer le label d’un élément de légende, cliquez dessus, puis cliquez sur le bouton Modifier.
  Modifiez le label dans la fenêtre qui s'affiche, puis cliquez sur le bouton Retour pour revenir aux propriétés de l'élément de légende.
  Note : Si le label ne change pas automatiquement, ajustez temporairement la largeur ou la hauteur des patchs (bug).
  Se référer aux points 47 à 49 de l'annexe 3 du Health GeoLab Guide 2.6.1 pour ajuster les polices de la légende, le nombre de colonnes de la légende ou pour ajuster la largeur et la hauteur des symboles.
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)
EN_Guide_HGLC_Part2_6_1
Ajouter la Légende

## Slide 41
Une fois que vous avez terminé la mise en page de votre carte, vous pouvez l'exporter sous forme de fichier image, de fichier graphique vectoriel évolutif (SVG) ou de fichier PDF (Portable Document Format).
Vous pouvez le faire en accédant au menu principal Mise en page et en choisissant Exporter sous forme d'image, SVG ou PDF.
Ou en choisissant les boutons suivant dans la barre d'outils Mise en page.
Exercice 6 (Partie 4) - Création la carte thématique (Mise en page)
Exporter la carte
...et n’oubliez pas de sauvegarder la mise en page
Have fun!

## Slide 42
Présentation et sélection de la/des meilleure(s) carte(s) thématique(s)

## Slide 43
Titre avec date de représentativité
Légende
Echelle
Fleche du Nord
Informations sur la production de carte (contact, auteur, date)
Présentation et sélection de la/des meilleure(s) carte(s) thématique(s)
Carte de localisation
Eléments principaux:
Autres éléments:
Bonus:
Clause de non-responsabilité
Droits d’auteur
Information additionnelle
Nom du fichier projet
Logo

## Slide 44
But: Soutenir les activités en cours de contrôle et d'élimination du paludisme
Audience: Responsable de la surveillance du paludisme au niveau provincial
Contenu:
  Nombre de cas de paludisme:
    Par lieu de déclaration au niveau de l'établissement de santé
    Par lieu de déclaration, agrégé par Barangay
Support: Carte au format A4 enregistrée au format PDF
Présentation et sélection de la/des meilleure(s) carte(s) thématique(s)
Adapté au but, à l’audience, contenu et support