## Slide 1
8 novembre 2023
Saly, Sénégal
Atelier sur la Géo-activation du Système d'Information Sanitaire (SIS) et l'Utilisation des Systèmes d’Information Géographique (SIG) en Afrique Francophone
Séance 14 - Introduction au Système Global de Navigation par Satellite (GNSS)

## Slide 2
Systèmes globaux de navigation par satellite(GNSS)
Constellation de satellites émettant des signaux depuis l'espace qui transmettent des données de positionnement et de synchronisation aux récepteurs GNSS. Les récepteurs utilisent ensuite ces données pour déterminer l'emplacement

## Slide 3
Systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS)
Il existe actuellement quatre différents systèmes de navigation par satellite permettant un positionnement géospatial autonome GPS (USA), GLONASS (Russie), BeiDou (Chine) et Galileo (UE).

## Slide 4
1. Identifiant unique
2. Données d’Almanac
(l'état et les informations orbitales pour calculer quels satellites sont visibles)
3. Données éphémères (des informations orbitales précises pour calculer la position des satellites)
Pas besoin d'internet !!!
Comment ça fonctionne?

## Slide 5
?
?
?
?
?
?
?
Avec un seul signal
Comment ça fonctionne?

## Slide 6
?
?
?
?
?
?
?
?
Si on a seulement 2 signaux
Comment ça fonctionne?

## Slide 7
Raison pour laquelle vous avez besoin d'au moins 4 signaux satellites pour obtenir une bonne lecture
Dès que l’on a 3 signaux
Avec 4 signaux
Comment ça fonctionne?
Facilité par l’existence des 4 constellations

## Slide 8
Source d'erreurs de signal
Bonne PDOP
Faible PDOP
PDOP : Dilution positionnelle de l’exactitude
Facilité par l’existence des 4 constellations…pour autant que votre appareil puisse en recevoir le signal

## Slide 9
Source d'erreurs de signal
Il est préférable d'avoir une bonne dispersion et de regarder la mesure d’exactitude donnée par l'appareil
Accuracy: 69 m
Accuracy: 46 m
Accuracy: 44 m
Accuracy: 19 m
Accuracy: 14 m
Accuracy: 12 m
Accuracy: 12 m
Accuracy: 7 m
Facilité par l’existence des 4 constellations

## Slide 10
Source d'erreurs de signal
Barrières naturelles ou artificielles
Important de se trouver dans l’ espace le plus ouvert possible lors de la collecte de coordonnées géographiques

## Slide 11
Source d'erreurs de signal
Trajets multiples de signaux
1
2
1
2
Important de se trouver dans l’ espace le plus ouvert possible lors de la collecte de coordonnées géographiques

## Slide 12
Quel appareil utiliser?
Exigences minimales:
1. Permet d'être configuré comme suit:
  a. Format (degés décimaux: hddd.ddddd
  b. Système de référence cartographique: WGS84
  c. Sphéroïde de la carte: WGS84
  d. Distance et vitesse: Mètre
2. Fournir une lecture avec au moins 5 décimales après la virgule pour atteindre un niveau de précision au mètre près
3. Affichez les informations suivantes:
  a. Nombre de signaux satellites reçus
  b. Mesure d’exactitude
4. L'accès aux constellations GPS et GLONASS (Galileo et Bei Dou est un grand plus)
Grand choix / Prix différent!

## Slide 13
Paramétrage de l'unité
Doit correspondre aux spécifications des données
Prendre connaissance
GPS et GLONASS activé
Valeur d’exactitude
Nombre de signaux satellites reçus
Coordonnées
Appareil GNSS
Téléphone mobile + application
Position du
satellite

## Slide 14
Pourquoi utiliser la latitude et la longitude (degrés décimaux)?
La méthode de géoréférencement la plus facile à utiliser
  Standardisée, stable, unique, exactitude très fine
Utilise un cadre de référence bien défini et fixe
  Basé sur le méridien de Greenwich (premier) et l'équateur
Les plus utilisés dans les technologies géospatiales

## Slide 15
Échelle, exactitude et précision
Recommandé
15 m
Nombre de décimales
après la virgule
Niveau de précision
Exemple
(Longitude)
Erreur maximale potentielle

## Slide 16
Méthodes de collecte de données
Avec appareil GNSS
Sans appareil GNSS
Méthode utilisée pendant l’exercice 2
Guide_HGLC_Part2_4_2

## Slide 17
Importance de la Procédure Opérationnelle Standard (POS) et de la formation
Description de ‘l’appareil
Comment utiliser l'appareil (boutons, fonctions,...)
Comment le configurer
Procédure de collecte des données étape par étape
Il est important d'avoir et de suivre une Procédure Opérationnelle Standard (POS) et de se former à l'utilisation de l'appareil.

## Slide 18
Un petit rappel…
Retirer les piles
de l'appareil
Conservez l'appareil
Dans un endroit sec
Sur place, entre les points de collecte des données
Pour une période plus longue
Si vous utilisez un appareil autonome et que vous n'en avez plus besoin pour la journée

## Slide 19
Résumé
En résumé :
Choisir l'appareil et la méthode appropriée
Régler l’appareil en fonction des spécifications des données
Utiliser une procédure opérationnelle standard
Le signal se perd à l'intérieur et est réfléchi par les bâtiments et autres objets proches => choisir un espace ouvert pour prendre la mesure
Il faut du temps pour calibrer et obtenir une lecture précise - attendre 1 minute pour finaliser les coordonnées
Recevoir les signaux d’au moins 4 satellites
Recueillir les coordonnées avec 5 décimales après la virgule.
Faire attention aux questions d’éthique lors de la cartographie des ménages ou du suivi par GPS !!!

## Slide 20
Appareils Android et GPS Essentials
GPS Essentials est une application gratuite disponible pour les appareils Android dotés d'un récepteur GNSS intégré.
Il peut être utilisé comme alternative aux dispositifs GPS dédiés lors de la collecte de coordonnées géographiques car il est conforme aux spécifications discutées dans les diapositives précédentes.
Les utilisateur d’un iPhone peuvent utiliser l’application gratuite « My GPS coordinates »
A installer depuis le Apple Store

## Slide 21
Préparation de l'exercice 2
  Document séparé
  Guide d'installation du GPS Essentials
  POS à suivre et formulaire de collecte de données à utiliser lors de la collecte de coordonnées géographiques à l'aide d'un téléphone Android et du GPS Essentials
On va pouvoir passer à l'exercice 2 si tout le monde à installer GPS Essentials sur son téléphone portable
FR_GPS_Essentials_guide_installation_et_SOP_231023